Magasin outils STAMA

| N° | Outil | D | Fournis. | Vc Alu | N | Fz alu | Ap alu | Comp L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fraise carb, à surfacer Ø50 Z4 plaq. SEKN | 50 | Exocoupe | 400 | 2500 | 0.05 | 1 | 83.26 |
| 3 | Foret à pointer Ø2 à 90° | 2 | TMA | 90 | 14300 | 0.01 | - | 98.96 |
| 4 | Fraise carb. 2T alu Ø4 Z2 | 4 | TMA | 185 | 14700 | 0.02 | 0.5 | 94.62 |
| 5 | Fraise carb. 2T alu Ø16 Z2 plaq. à béquet RT10 | 16 | TMA | 450 | 9000 | 0.07 | 0.2 | 119.72 |
| 6 | Fraise carb. 2T alu Ø10 Z2 plaq. à béquet RT7 | 10 | TMA | 450 | 14300 | 0.04 | 15 | 98.89 |
| 7 | Foret à pointer Ø12 à 90° | 12 |  | 120 | 3200 | 0.02 | - | 114.92111.37 |
| 8 | Foret à pointer Ø4 à 90° | 4 |  | 120 | 9500 | 0.01 | - | 86.4286.70 |
| 9 | Fraise hemisph. Ø4 ARS Z4 | 4 | Leclerc | 100 | 8000 | 0.015 | 0.5 |  |
| 10 | Fraise carb. Hémisph. Ø12 plaq. | 12 | Exocoupe | 400 | 10600 | 0.05 | 1 | 119.08 |
| 11 | Fraise carb. A surfacer-dresser Ø40 Z6 APKT | 40 | Exocoupe | 350 | 2800 | 0.05 | 1 | 75.27 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PREF : Fond étau , butée gauche : 	Table : Z-380.932

Z -340.922

Y-89.243

X+485.020