| Centre ARIX MTC 450 (V450) n°1 |  |
| --- | --- |

Décalage coordonnées G54 (PREF) :

| Date mesure : | 08/12/2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X (butée gauche) = | 186.14 |  |  | Ne pas démonter la rondelle |
| Y (mors fixe) = | -167.066 |  |  |  |
| Z (fond étau) | -473.104 |  |  |  |

Table outils :			le .../12/2014		le ................		le ................

| N° | Type | Rayon D | Long. H | Rayon D | Long. H | Rayon D | Long. H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Fraise Ø40 à plaq. RT10 |  |  |  |  |  |  |
| T2 | Fraise Ø10 à plaq. RT07 | 4.90 | 97.09 |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |  |  |  |
| T5 |  |  |  |  |  |  |  |
| T6 |  |  |  |  |  |  |  |
| T7 |  |  |  |  |  |  |  |
| T8 | Foret à pointer Ø12 |  | 120.075 |  |  |  |  |

- Ne pas démonter les outils T1, T2, T8

- Respectez les conditions de coupe.

| Type - nuance | Ø D | Z | Vc Alu. | Fz Alu. | N tr/mn | Vf mm/mn | ap passe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT07 - 5020 | 10 | 2 | 450 | 0.04 | 12000 | 960 | 1.2 |
| RT10 - 5020 | 16 | 2 | 450 | 0.06 | 9000 | 1080 | 1.5 |
| RT10 - 5020 | 40 | 6 | 450 | 0.06 | 3600 | 1296 | 1.5 |

- Respectez les couples de serrage plaquettes. RT07 : 0.6 Nm (6 IP) ; RT10 : 1.2 Nm (8 IP)